# ZHAGA联盟公布新版LED光引擎接口规范规格书11

近日，ZHAGA联盟公布了Zhaga接口规范规格书11，其定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式圆形LED模块的LED光引擎 (LLE) 的接口。

Zhaga是新一代LED光引擎介面的规范，由全球照明大厂合作组成的 Zhaga联盟所发起，推动LED介面的标准化，有助于LED照明产品的普及。ZHAGA产品接口包括：1.机械接口=物理尺寸；2.电气接口=电气参数额定值；3.散热接口=散热规范；4.光学接口=灯输出的光电参数；5.控制接口=开关或者调光功能，不同厂家的灯具可以使用同一个国家的光源，反之也可以。LED光源互换可以很大程度上降低企业的成本。
    ZHAGA并没有指定LED光源的性能、质量、设计或者安规方面要求。因为，这些特性是每一个LED光源制造商针对产品设计的，主要取决于特定的技术选择和产品市场定位，这些与产品之间能否互换没有关系。
    Zhaga国际联盟致力于制订接口规范（又称为“规格书”）。每部规格书定义了LED光引擎和灯具之间的机械、散热、电气、光学和控制接口。Zhaga将LED光引擎定义为一个或多个LED模块与LED驱动器（电子控制装置）的组合。关于ZHAGA产品规范架构，目前已经出11种接口技术规范书，分别是：

Zhaga接口规范规格书1对各个Zhaga接口规范中均涉及的内容进行定义，例如：
 一般定义
分离式LED驱动器（电子控制装置）的机械接口
 散热接口的一般要求
 Zhaga接口规范规格书1的独特之处在于其没有定义LED光源和LED灯具之间的接口。 
规格书1中包含的信息被所有其他Zhaga规格书频繁引用。

Zhaga接口规范规格书2
 定义了采用集成式LED驱动器（电子控制装置）的插座式圆形LED光引擎 (LLE)的接口。
 这款LED光引擎呈圆鼓形状，最大直径70.2mm，高45mm。它采用典型59mm直径的圆形出光面及PHJ65d基座。
 规格书2与规格书8相似，不同之处在于规格书2中描述的LED光引擎的直径较小。
 规格书2中的LED光引擎主要（但不限于）用于LED筒灯。
　　Zhaga接口规范规格书3
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式圆形LED模块的 LED光引擎 (LLE) 的接口。
 规格书3中根据不同圆形出光面的直径尺寸，定义了4种LED光引擎：
 规格书3中总共有4种LED光引擎类别，其由圆形出光面 (LES) 的直径定义：9mm，13.5mm，19mm，23mm。
 规格书3中的LED光引擎适用于LED，以及其他需使用小型圆形光源的应用。

Zhaga接口规范规格书4
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式矩形LED模块的高照度LED光引擎(LLE)的接口。
 规格书4中根据矩形出光面的不同尺寸，定义了3种LED光引擎：30mm x 7.5mm，42mm x 10.5mm，60mm x 15.0mm。
 规格书4中的LED光引擎适用于需要高照度光源的应用，如街道照明和工业高顶棚等照明应用。

Zhaga接口规范规格书5
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含插座式圆形LED模块的LED光引擎 (LLE) 的接口。
 规格书5中的圆形LED模块的最大直径为70mm，高度为21mm。规格书5允许使用宽度最大为180mm，高度最大为180mm的光学配件。
 规格书5中LED模块的典型出光面(LES)直径范围为13.5mm至26mm。
 规格书5中的LED光引擎主要用于筒灯或射灯。

Zhaga接口规范规格书6
 定义了采用集成式 LED 驱动器（电子控制装置）的插座式圆形LED 光引擎 (LLE) 的接口。
 该LED光引擎的标称尺寸为90mm直径和42mm高度，还具有GH76p基座。
 规格书6中的插座式LED光引擎可插入直径不超过LED光引擎本身直径的槽中。这样便可实现紧凑的灯具设计。
 规格书6中的LED光引擎适用于筒灯、吊灯灯具、壁挂式和嵌入式灯具。

Zhaga接口规范规格书7
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含一个或多个非插座式矩形LED模块的LED光引擎(LLE)的接口。
 规格书7中根据不同的LED模块尺寸，定义了7种LED光引擎：L6W6 - 长 60mm x 宽 60mm，L28W2，L28W4，L28W6，L28W28，L56W2，L56W4。
 规格书7中的LED光引擎主要用于室内照明应用。 
Zhaga接口规范规格书8
 定义了采用集成式LED驱动器（电子控制装置）的插座式圆形LED光引擎 (LLE)的接口。
 这款LED光引擎呈圆鼓形状，最大直径95mm，高45mm。它采用59mm至71mm直径的圆形出光面(LES)及PHJ85d基座。
 规格书8与规格书2相似，不同之处在于规格书8中描述的LED光引擎的直径较大。
 规格书8中的LED光引擎主要（但不限于）用于LED筒灯。
 Zhaga接口规范规格书9
 定义了采用环形出光面(LES)和分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式LED模块的LED光引擎(LLE)的接口。
 该规范描述了环形出光面直径为12mm或25mm 的中、低功率LED模块。
 规格书9中的模块可用于消费照明应用的LED灯具产品中，例如小型射灯、轨道灯和其他紧凑型灯具。
 Zhaga接口规范规格书10
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式圆形LED模块的LED 光引擎(LLE)的接口。
 规格书10中的圆形LED模块的总直径为75mm，高度为8mm。该模块具有圆形的出光面(LES)，直径为23mm、30mm或40mm。
 规格书10与规格书3及规格书11相似。相比之下，规格书10中的LED 模块的尺寸较大，具有较高的光输出。
 Zhaga接口规范规格书11
 定义了采用分离式LED驱动器（电子控制装置），包含非插座式圆形LED模块的LED光引擎 (LLE)的接口。
 规格书11中的LED模块的总直径为35 mm，高度为3.5mm。该模块具有圆形的出光面 (LES)，直径为6mm、9 mm或13.5mm。
 规格书11与规格书3及规格书10相似。相比之下，规格书11中的LED模块的尺寸较小，具有较低的光输出。（责编：Flora）