# IEC国际标准与我国灯具标准的差异

本指南所涉及的灯具国际标准与我国灯具国家标准对应关系

A) IEC 60598-1：2003(第6版)《灯具第1部分一般要求与试验》

GB 7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》(idt IEC 60598-1：1999)

B)IEC 60598-2-1：1979《灯具第2部分特殊要求第1篇固定式通用灯具安全要求》

GB 7000.10-1999《固定式通用灯具安全要求》(idt IEC 60598-2-1：1999)

C)IEC 60598-2-4：1999《灯具第2部分特殊要求第4篇可移式通用灯具安全要求》

GB 7000.11-1999《可移式通用灯具安全要求》(idt IEC 60598-2-4：1997)

国际标准(IEC)与我国国家标准的主要差异

国际标准(IEC)与我国国家标准的主要差异一览表

| 对应标准号 | 差异条款号及内容简述 |
| --- | --- |
| IEC 60598-1：2003 GB 7000.1-2002 | 0.1 范围 IEC版本增加了：对于IEC 60079涵盖的防爆灯具，除了IEC 60079的要求以外，还要符合IEC 60598系列相关标准的要求，当IEC 60598系列标准与IEC 60079标准有矛盾时，优先考虑IEC 60079的规定。 |
|  | 2.2 按防触电保护形式分类 IEC版本：按防触电形式，灯具应分类为I类、II类、III类（见第1章的定义）（IEC版本删去了O类灯具分类，在相关条款中将O类灯具的相应规定删去） |
|  | IEC版本新增加 4.4.9原先为单端特低电压灯泡设计的灯头不能用于使用额定电压高于50 V普通卤钨灯泡的灯具内。 注：此类特低电压组件的例子是：G4、GU4、GY4、GX5.3、GU5.3、G6.35、GU7和G5.3。 GU10灯头应只能用于铝反射器灯泡。 |
|  | 4.26.3 试验链 IEC标准规定的阻值为：2.5Ω/m±20% |
|  | IEC版本新增加： 5.2.18 所有可移式灯具和固定式灯具或打算通过插座与电源连接的灯具，应配有与灯具的分类适应的符合IEC 60083的插头，合格性用目视检验。 |
|  | IEC版本新增加： 8.2.1，基本绝缘部件不能用作无适当防意外接触措施的灯具的外表面。 |
|  | 附录C IEC标准改变了金卤灯灯具异常工作试验线路，并将该异常试验条件的适用范围扩大到某些高压钠灯和部分金卤灯。 新增加： 2）光源整流中b）条的要求 图C.3 |
|  | 附录Q制造期间合格试验 IEC标准在该附录的电气强度试验的直流试验电压数值，I类和II类灯具数值为 ，III类灯具为 |
|  | 附录M IEC 60598-1（第2版）表14与本标准表11.1的转换指南 IEC标准附录M的属性为：（规范性附录） |
|  | IEC标准增加了附录U：关于O类灯具 |
| IEC 60598-2-1:1987 GB 7000.10-1999 | 无差异 |
| IEC 60598-2-4:1997 GB 7000.11-1999 | 无差异 |

国家标准与IEC国际标准的主要差异在版本上，即版本的更新时间，因为所有的标准均会随着生产工艺技术的进步，随着使用者的需求而不断完善，也就是所有的标准都会被修订，国际标准和国家标准都是如此，使用标准的各方应对所采用的标准进行跟踪研究，以便获取相关标准的最新信息。

GB 7000系列灯具国家标准都是等同采用IEC国际标准的，所以国家标准出版时间要比IEC新版本迟一年左右，希望使用国家标准的各方注意此点。