附件1

广东质检院采购项目报价文件

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目/设备名称 | 二氧化硫测定仪 |
| 总报价（元）（小写/大写） |  |
| 序号 | 用户需求条款描述 | 报价人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引（加盖报价人公章） |
|  | 法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件复印件（加盖报价人公章）。 |  |  | 见报价文件 第 页 |
|  | 1、仪器设计原理符合GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》中第一法、第二法。 2、加热单元：有8路加热单元，每单元可独立加热，单孔功率0~500W,可单孔单控，每单元可盛放500mL和1000mL圆底烧瓶。 3、控制单元：有不小于7英寸的液晶触摸屏，可设定各路加热单元的功率及工作时间倒计时。 4、冷凝管单元：冷凝管的设计流路符合GB 5009.34-2022附录A装置原理，各冷凝管串联连接，便于圆底烧瓶拆装。 5、氮气控制及自动加酸模块：主机设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；氮气流量范围200mL~2000mL/min，可设定氮吹时间。 6、接收单元：不少于8路SO2气体出口。主机设计至少有一路滴定操作区，可安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调。 7、外置循环冷水机：控温精度±2℃，可控温至12℃以下，水箱容积不小于17L。 8、设备配置： 8.1 主机一台 8.2 1000mL双口圆底烧瓶32个，100mL广口接收瓶50个，试剂瓶2个、烧瓶置放架3套（共24个工作位）、玻璃弯管24个、其他组件接口2套 8.3 外置循环冷水机一台 8.4、售后服务：整机提供1年质保期，提供免费软硬件安装调试和现场培训。 |  |  | 见报价文件 第 页 |
|  | 自合同签订之日起 30日历天内完成所有货物到货、安装和验收 |  |  |  |
|  | 自验收合格后保修1年。质保期内卖方提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话。如电话响应无法解决，则2小时内到现场，24小时内恢复设备正常运行。24小时内无法恢复的，须提供同类型的替代新产品给我院使用。质保期后，卖方须提供终生维护。质保期内至少提供一年一次的常规检查及保养免费服务，使其保持安全、正常使用的状态，设备软件永久免费更新。 |  |  |  |
|  | 提供报价人有效的相关资质、专利和获奖材料等.(提供清单，并附上相关证明材料) |  |  | 见报价文件 第 页 |
|  | 售后服务点及售后承诺 |  |  | 见报价文件 第 页 |
|  | 开具增值税专用发票 |  |  |  |
|  | 付款方式：1. 合同签订之日起10个工作日内预付30 %；2.乙方支付我方5%履约保证金；3. 收到履约保证金及增值税专用发票后，并验收合格后20个工作日内支付70 %. |  |  |  |
|  | 供方如在本合同实施过程中产生知识成果，归双方共有。 |  |  |  |

其他要求：

1.报价总额包括用户要求的全部内容、报价人报价文件响应承诺的全部内容、报价人设计、安装、随机零配件、标配工具、包装、运输保险、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费、计量费用、软件及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，报价金额不得高于采购预算。

2.报价人对报价文件内容负全部法律责任。

3.报价标的必须是通过合法渠道生产及获得的符合国家、地方、行业现行有关强制性技术规范和标准规定的设备（本项目采购及合同履行过程中上述规范或标准出台新的或替代版本，按当时有效的版本执行），满足招标文件对标的规定的规格、参数（指标）、功能、性能、质量、价格、有效期等要求，符合行业同类产品的一般技术及服务约定。

4.二氧化硫测定仪，须满足3个品牌报价。

5.提供采购项目分项报价，格式见附件2。

6.报价文件加盖公章。

报价人名称（单位盖公章）：

联系人：               联系电话：

联系地址：

法定代表人或报价人授权代表（签名及盖章）：           职务：

日期:

提供签字人的代表人证明书或授权书，格式见附件3。

### 附件2

### 采购项目分项报价

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 合计总额 | （大写）人民币 ； （小写）￥ 元。（乙方提供13%增值税专用发票） |

### 附件3

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （报价人地址）  的  （报价人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的报价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报价人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

报价人名称（加盖公章）：

地      址：

法定代表人（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：                         签字日期：     年   月   日

### 法定代表人证明书

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司报价文件中标注的报价有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

报价人名称：（加盖公章）

签发日期：

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）